Памятка по вводу и изменению индивидуальных данных для стеклянных весов TEFAL BODYSIGNAL GLASS

Перед использованием весов обязательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ: Все основные функции весов активируются только при взвешивании с босыми ногами. Если Вы производите взвешивание в обуви, весы покажут только ваш общий вес без вывода жировой массы и индивидуальных данных.

Ввод индивидуальных данных

Для первоначального ввода индивидуальных данных руководствуйтесь изображениями, приведенными в начале основной инструкции по эксплуатации.

Кнопки «<» , «>», «CLEAR», «ENTER»  являются сенсорными. Нажатие на кнопки должно производиться с незначительным усилием, при этом не следует касаться других точек стеклянной поверхности весов.

Изменение индивидуальных данных

- Встаньте на платформу весов босыми ногами.

- Дождитесь , пока весы зафиксируют Ваш вес и покажут Ваши индивидуальные данные. После этого сразу же сойдите с весов.

- Подождите примерно 3 секунды, после чего нажмите на кнопку CLEAR и отпустите ее. Если Вы успешно вошли в режим изменения данных, на дисплее должны появиться мигающее сообщение SELECTION и номер ячейки памяти в правом верхнем углу дисплея. Если мигающие сообщения не появились, дождитесь отключения весов и повторите операции 1 - 3.

- Нажмите на кнопку «<» или «>», чтобы выбрать ячейку памяти (от 1 до 4), данные которой Вы хотите изменить.

- Выбрав нужную ячейку памяти, нажмите на кнопку ENTER и удерживайте ее примерно 7 секунд, пока не замигает изображение фигурки «Женщина/Мужчина».

- Фигурка мигает: нажмите на кнопку «<» или «>», чтобы изменить пол. Для подтверждения и перехода к следующей категории данных нажмите ENTER (не удерживая). Если Вы не хотите менять данные «мигающей» категории, сразу нажмите ENTER для перехода к следующей категории.

- «Возраст» (Age) мигает: нажмите на кнопку «<» или «>», чтобы изменить возраст. Для подтверждения и перехода к следующей категории данных нажмите ENTER .

- «Рост» (Height) мигает: нажмите на кнопку «<» или «>», чтобы изменить рост. Для подтверждения нажмите ENTER . После изменения «роста» весы автоматически выйдут из режима изменения индивидуальных данных.

Удаление данных из памяти

- Встаньте на платформу весов босыми ногами

- Дождитесь , пока весы зафиксируют Ваш вес и покажут Ваши индивидуальные данные. После этого сразу же сойдите с весов.

- Подождите примерно 3 секунды, после чего нажмите на кнопку CLEAR и отпустите ее. Если Вы успешно вошли в режим изменения данных, на дисплее должны появиться мигающее сообщение SELECTION и номер ячейки памяти в правом верхнем углу дисплея. Если мигающие сообщения не появились, дождитесь отключения весов и повторите  операции 1 – 3.

- Нажмите на кнопку «<» или «>», чтобы выбрать ячейку памяти (от 1 до 4), данные которой Вы хотите удалить.

- Выбрав нужную ячейку памяти, нажмите на кнопку CLEAR и удерживайте ее примерно 7 секунд, пока на дисплее не появится сообщение CLR. Все индивидуальные данные, содержащиеся в данной ячейке памяти, будут стерты. Если сообщение CLR не появилось, повторите операции, начиная с пункта 1.