Витрокерамические поверхности  FAGOR

с сенсорным управлением, серия INNOVA,

модели:

2VFT-211 X/ S ;2VFT-212 AL/ X/ S;2VFT-320 X/ S

2VFT-400 X/ S 	2VFT-330 X/ S

2VFT-750 S

# Содержание

Общее описание……………………………………………………………….стр. 2

##### Сенсорное управление………………………………………………………...стр. 2

##### Таймер………………………………………………………………………….стр. 3

Режим эксплуатации поверхности……………………….…………………...стр. 4

Системы безопасности ………………………………………………………..стр. 5

### Использование кухонной посуды ……………………………………………стр. 5

Чистка и уход……………………………………………….………………….стр. 6

Подключение……………………………………………….………………….стр. 6

общее описание

Модели 2VFT-400 X/ S 	       Модели 2VFT-212 AL/ X/ S 	            Модель 2VFT-750 S

2VFT-320 X/ S

Модели 2VFT-330X/S

Модели 2VFT-211 X/ S

#### СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Световой индикатор

Сенсорное включение конфорки с двойной площадью нагрева (только для моделей 		2VFT-211 X/ S	2VFT-212 AL/ X/ S, 2VFT-320 X/ S)

Световой индикатор

Сенсорное включение фокусной конфорки (только для модели 2VFT-750 S)

Световой индикатор работающих конфорок

Дисплей выбранной мощности

Дисплей остаточного тепла

Сенсоры мощности нагрева конфорок

+От 0 до 9

-От 9 до 0

Индикатор функции блокирования выбранного режима

Активизация блокирования выбранного режима

Сенсор вкл./ выкл.

Для модели 2VFT-750 S

Световые индикаторы (включения трех зон нагрева/ включения двух зон нагрева)

Сенсоры включения трех зон нагрева/ двух зон нагрева

Световой индикатор работающих конфорок

Дисплей выбранной мощности

Дисплей остаточного тепла

Сенсоры мощности нагрева конфорок

+ от 0 до 9

- от 9 до 0

Индикатор функции блокирования выбранного режима

Активизация блокирования выбранного режима

Сенсор вкл./ выкл.

ТАЙМЕР

(Модели2VFT-211X/ S; 2VFT-212 AL/ X/ S; 2VFT-330 X/ S; 2VFT-750 S)

Таймер может быть установлен на любую конфорку на время от 1 до 99 мин. Он отключает выбранную конфорку по истечении установленного времени.

Установка таймера

Для того, чтобы установить таймер на конфорку следуйте следующим инструкциям (витрокерамическая поверхность должна быть включена):

- Установите необходимый уровень нагрева для конфорки, на которую вы хотите установить таймер.

- Включите таймер, для этого дотроньтесь один раз до сенсора «+». На дисплее таймера появится «00», а на дисплее конфорки.

- Для установки таймера на конфорку дотроньтесь до сенсора «+» выбранной конфорки, на дисплее появится.

- Дотрагиваясь до сенсора «+» установите нужное время.

Если все вышеперечисленные шаги выполнены, таймер активизируется.

Таймер автоматически выключается, если между вышеперечисленными шагами пауза более 10 сек. или вы не установили время работы конфорки.

Как только таймер установлен на нужную конфорку и время, он начинает обратный отсчет  времени и дисплей показывает время оставшееся до выключения конфорки.

Во время работы таймера, на дисплее конфорки, на которую установлен таймер, попеременно будет светиться выбранная мощность и         (обозначающий, что именно на данную конфорку установлен таймер). По истечении заданного времени конфорка отключится, раздастся предупредительный звуковой сигнал, и на дисплее таймера загорятся «00». Прикосновение к любому сенсору отключит звуковой сигнал.

Отмена таймера

Прикоснитесь к сенсору таймера «+» и задерживайте на ней палец,  пока на дисплее не появится  «00».

режим эксплуатации поверхности

Сенсоры

Витрокерамическая поверхность оснащена очень чувствительными к прикосновению сенсорами, которые также реагируют на присутствие отражающих объектов. Конфорки управляются путем прикосновения  к соответствующим клавишам сенсора. Убедитесь, что вы не нажимаете на несколько клавиш сенсора одновременно, т.к. в этом случае они не будут реагировать.

Подготовка

Когда рабочая поверхность отключена, индикаторы всех сенсоров выключены.

Начало работы

Коснитесь клавиши сенсора вкл/выкл, и задержите на ней палец, в течение 3 сек. Загорится дисплей мощности («0»). Если через 5 сек. не будет задан уровень мощности, конфорка автоматически отключится, и ее придется включать заново.

Выбор мощности + / –

Каждая из конфорок имеет клавишу «+ / –» для выбора уровня мощности. Вы можете выставить уровень мощности от 1 до 9. Он может быть изменен в любой момент при включенной конфорке.

Выключение конфорки

Установите дисплей мощности на позицию «0». Если конфорка горячая, дисплей высветит «Н».

Дисплей остаточного нагрева

Когда конфорка включена, а уровень мощности установлен на позицию «0», на дисплее начинают попеременно мигать «0» и «Н».

Когда вы отключили конфорку, но она еще не остыла, дисплей показывает «Н». В зависимости от мощности, которую вы использовали, конфорка может остывать в течение 30 мин.

Не дотрагивайтесь до конфорки, пока на соответствующем ей дисплее горит знак «Н», так как вы можете обжечься.

Осторожно!

При отключении электричества показатель дисплея остаточного нагрева обнуляется и не возобновляет свою работу при подключении, даже если конфорка еще не остыла.

Блокирование выбранного режима

Блокирование конфорки – это функция, позволяющая зафиксировать выбранный режим и предотвратить нежелательные изменения, возникающие при случайном прикосновении к клавише сенсора. Рекомендуется пользоваться этой функцией для того, чтобы дети не могли изменить режим во время вашего отсутствия, или для того, чтобы предотвратить сбой настройки при случайном прикосновении к сенсору.

Для активизации блокирования выбранного режима дотроньтесь до сенсора блокирования и удерживайте палец, пока не загорится индикатор.

Разблокирование конфорки

Коснитесь блокирующей клавиши сенсора и задержите палец, пока не погаснет индикатор.

Двойная конфорка (модели 2VFT-211X/ S 2VFT-212 AL/ X/ S, 2VFT-320 X/ S, 2VFT-750S)

При активизации двойной конфорки включается сначала внутренняя, меньшая из двух конфорок. Для того, чтобы активизировать внешнюю часть, дотроньтесь до кнопки включения двойной конфорки и задержите палец, пока не загорится индикатор. Функция отключается нажатием этой же кнопки – задержите на ней палец, пока индикатор не погаснет.

Фокусная конфорка (модель 2VFT-750 S)

При включении фокусной конфорки, активизируется только круглая ее часть. Для того, чтобы включить внешнюю часть, дотроньтесь до сенсора и задержите палец, пока не загорится световой индикатор. Для отключения достаточно нажать на эту же кнопку и задержать палец, пока индикатор не погаснет.

Конфорка с тройной зоной нагрева 2VFT-330 X/ S)

При активизации конфорки c тройной зоной нагрева включается сначала  внутренняя, меньшая из трех конфорок. Если вы хотите включить дополнительную зону нагрева, (второе кольцо), дотроньтесь до сенсора       и удерживайте палец, до тех пор, пока не загорится световой индикатор. Для активизации третьей зоны нагрева, дотроньтесь до сенсора .

Для отключения дополнительных зон нагрева опять дотроньтесь до сенсоров включения двойной зоны нагрева и сенсора включения тройной зоны нагрева.

Автоматическое программирование 9 (быстрый нагрев)

Каждая конфорка имеет функцию автоматического программирования. Она позволяет быстро достичь максимальной для данной конфорки температуры и автоматически ее поддерживать.

Дотроньтесь до клавиши сенсора «+» и задержите палец, пока дисплей не высветит «9». Теперь в течение 10 сек. вы должны выбрать необходимый уровень мощности (рекомендуется использовать уровень 3 или 6). Для того, чтобы понизить уровень, дотроньтесь до сенсора «–».

Когда конфорка достигнет необходимой температуры, прозвучит короткий звуковой сигнал и лампочка-индикатор отключится. Конфорка будет продолжать работать в обычном режиме.

Для того, чтобы отменить функцию автоматическое программирование, дотроньтесь до сенсора «–», и лампочка-индикатор погаснет.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При выявлении перегрева витрокерамики датчик безопасности электронной системы прибора отключает ближайшую к нему конфорку, и на дисплее появляется знак «Н».  Эту конфорку можно снова включать, когда температура датчика безопасности вернется в норму.

- Каждая конфорка оснащена внутренним температурным ограничителем, который отключает конфорку  при перегреве витро-керамической поверхности.

- Если вы забыли отключить конфорку, она автоматически отключится через некоторое время, в зависимости от выбранного уровня мощности (уровень 1 – 10 часов, уровень 9 – 1 час).

- Если одновременно нажимаются несколько сенсоров, команда блокируется.

- Если на всех конфорках установлена нулевая мощность, через 5 сек. поверхность автоматически отключается.

- Если ваш палец находится на клавише сенсора более чем 30 сек. (или вы случайно поставили на него посторонний предмет), конфорка автоматически отключится, и каждые тридцать секунд будет звучать предупредительный сигнал, пока клавиша сенсора не освободится.

использование кухонной посуды

- В основном, на витрокерамических поверхностях используют посуду из: нержавеющей стали, железа, меди, керамики, а также эмалированную посуду.

- Не рекомендуется использовать алюминиевую посуду, т.к. она может оставлять пятна на витро-керамической поверхности; исключение составляет алюминиевая посуда с дном, из нержавеющей стали.

- Конфорки не должны включаться, если на них не стоит посуда. Дно посуды должно быть плоским и сухим. Посуда, которую до этого использовали на газовой плите, имеет плохую теплопроводность, т.к. ее дно деформируется.

- Убедитесь, что диаметр посуды, по крайней мере, не меньше, чем диаметр конфорки.

- Не царапайте витро-керамическую поверхность. Если вам необходимо передвинуть кастрюлю или сковородку, всегда приподнимайте их.

- Никогда не используйте пластиковые контейнеры или пленку, т.к. они могут расплавиться и их невозможно будет смыть с витро-керамической поверхности.

чистка и уход

- Витро-керамические поверхности необходимо чистить довольно часто. Никогда не используйте на них абразивных продуктов или жестких губок. Чистите при помощи влажной тряпочки и мыльной воды. Перед чисткой убедитесь, что поверхность остыла.

- Один раз в неделю необходимо обрабатывать витрокерамические поверхности специальными составами, которые очищают и защищают их от механических повреждений. Если грязь сильно пристала, используйте специальный скребок. Производитель рекомендует для обработки витрокерамических поверхностей продукт VITRO-GLEN.

- Если к поверхности пригорает сахар или пластик, немедленно удалите их скребком, пока они не остыли. В противном случае они оставят несмываемое пятно.

- Не используйте поверхность в качестве стола. Она боится царапин, поэтому остерегайтесь попадания на витрокерамику песка, порошков, и т.д.

Подключение электрических поверхностей

| плата | Одна фаза | Три фазы |
| --- | --- | --- |
|  | напряжение | Ток номинал | Ток максимал. | напряжение | Ток номинал | Ток максимал |
|  | 220….240V | 27,5A | 32A | 220….240V | 14A | 16A |

| плата | Три фазы | Три фазы |
| --- | --- | --- |
|  | напряжение | Ток номинал | Ток максимал. | напряжение | Ток номинал | Ток максимал |
|  | 380….400V | 11A | 12A | 380….400V | 14A | 20A |

Изготовитель в течение 5 лет (срок службы) после окончания производства данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности ремонта и технического обслуживания. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока его эксплуатации.

# Text boxes

Предупреждение!

- Перед тем, как начинать пользоваться поверхностью, внимательно прочтите данную инструкцию.

- Любые ремонтные работы должны производиться специалистами нашего сервисного центра. В противном случае гарантия на прибор не распространяется.

- Все технические характеристики прибора описаны в специальной таблице с техническими характеристиками.

- Подключение к электричеству должно производиться специалистом с соблюдением соответствующих норм безопасности.

- Если ваше покрытие имеет галогеновый нагревательный элемент, не смотрите на него во время работы.

- Заполните следующую таблицу данными о вашей поверхности:

Торговая марка:					Артикул:

Макс. мощность:					Вольтаж:

Во избежание нежелательного включения, содержите сенсоры в чистоте, и ни в коем случае не кладите на них предметы. Сенсоры могут принять грязь или предметы за сигнал к включению.

При появлении трещин на витро-керамической поверхности, немедленно отключите ее из сети. Не используйте ни одну из конфорок, пока не установите новую витро-керамику.